Разбрасыватель минеральных удобрений GRACH

Разбрасыватель минеральных удобрений GRACH с объемом бункера 1 000 л предназначен для равномерного и эффективного внесения сухих, гранулированных, приллированных и кристаллических удобрений. Оптимальная скорость вращения дисков – до 720 об/мин и возможность изменения угла распределяющих лопастей позволяют бережно вносить гранулы удобрений по всей ширине захвата. Необходимая концентрация удобрений на каждом квадратном метре достигается регулировкой степени открытия шиберных заслонок, установленных на каждом дозаторе.

Норма распределения от 36 до 1000 кг/га позволяет не только вносить большие дозы основных удобрений перед посевом, но и осуществлять подкормку растений в период вегетации.

С помощью надставки «V 500» объем бункера GRACH 1000 увеличивается еще на 500 л.

GRACH 1000 агрегатируется с тракторами 1,4 т.с

рабочая	производи-	объем бункера	грузоподъем-	центробежный	распределение	гарантия
	ширина	тельность		ность		по 4 секторам

Качественные преимущества разбрасывателя удобрений Grach

|  | Равномерная подача удобрений Специальная форма мешалок обеспечивает деликатное смешивание и равномерную постоянную подачу гранул, исключая воронкообразный эффект в центре бункера. |
| --- | --- |
|  | Бережное обращение с гранулами Из распределителя удобрения гранулы попадают в центр разбрасывающего конусообразного диска, где окружная скорость достаточно низкая, поэтому гранулы остаются целыми. |
|  | Долговечность службы Система распределения удобрений изготовлена из специализированной нержавеющей стали, что исключает коррозию при использовании азотосодержащих гранул. |
|  | Обработка кромки поля Для обработки кромки поля, из кабины трактора предусмотрено возможность дистанционного отключения подачи удобрений на один из дисков, при этом работа будет осуществляться одной стороной разбрасывателя. |
|  | Стабильность технического процесса Две воронки специальной конфигурации обеспечивают стабильность технического процесса, что повышает точность внесения и экономит средства |
|  | Защита механизмов Решетка, установленная на воронке бункера, не допускает попадания посторонних предметов, тем самым защищая механизмы разбрасывателя от повреждений, что повышает надежность эксплуатации |
|  | Надежный редуктор Редуктор, работающий в масляной ванне, не нуждается в ремонте и проработает весь срок службы разбрасывателя |

| Технические характеристики |
| --- |
| Модель | РА-1000 |
| Тип | навесной |
| Ширина захвата, м | 18-24 |
| Объем, л. | 1 000 |
| Производительность, не менее, га/ч | 15 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-15 |
| Разбрасывание удобрений | центробежное |
| Количество дисков | 2 |
| Число оборотов дисков, об/мин | 720 |
| Норма внесения, кг/га | 36-1000 |
| Грузоподъемность, до, кг. | 1800 |
| Масса, кг. | 320±20 |